0           400M          800M         1.2G          1.6G           2G            2.4G          2.8G         3.2G         3.6GHz

HF-Spektrum in der Halle mit Identifikation. Folgende Sender sind nachweisbar:

Antenne SD3000/Avantek Analyser

Strahlungsdichte μW/m²

Flugfunk                                  2825MHz/-60.4  dBm (x1)                 0.6

WLAN                                     2450 MHz/-46    dBm (x3)               38

UMTS                                ca.2000 MHz/-37    dBm  (x5)             336

GSM                                  ca.1800 MHz/-45    dBm  (x4)              34

Flugsicherung oder GPS  ca. 1000 MHz/-60   dBm  (x2)               21

GSM900                           ca.   940 MHz/-33    dBm  (x4)            150

TV Band IV/V                    ca.   700 MHz/-36....dBm  (x4)             41

Betr.Funk DB                            440 MHz/-42    dBm  (x1)               1

Flugfunk                                    130 MHz/-36    dBm  (x1)               0.4

UKW                                           90 MHz/-12    dBm   (x5)          215

Summe Strahlungsleistung gesamt                                             837

Summe Strahlungsleistung  ab 900 MHz                                    580

ca. 1/3 der gesamten Strahlungsdichte entfällt auf den Bereich TV/UKW.

(x.n.) bedeutet, daß Leistung n-fach berechnet, wg Mehrfachlinien.

29.09.09 W. Wehr